## Slide 1: LECCION DE PROGRAMACION EV3 PARA PRInCIPIANTES
Sensor de Colores

## Slide 2: OBJETIVOS DE ESTA LECCION
Aprender a usar el sensor de colores.
Aprender sobre “Coast” (“Parar”) y “Brake” (“Frenar”).

## Slide 3: Que es un sensor?
Un sensor habilita a un programa EV3 a , detectar, medir y obtener información sobre el medio ambiente.
Los sensores de EV3 incluyen:
  Color – detecta colores y oscuridad
  Giro – detecta la rotación del robot
  Ultrasonico – mide la distancia a objetos en su frente
  Táctil – detecta contacto y presión
  Infrared – detecta luz infraroja
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Nuestras lecciones investigarán los 4 sensores en verde.

## Slide 4: Que es el sensor de color?
Que son? Sensores que detectan la intensidad de luz que entran en ellos.
Tres modos de operacion: Color, intensidad de luz reflejada e intensidad de luz ambiental.
  Color: Reconoce 7 colores (negro, azul, verde, amarillo, rojo, blanco y marrón), además de Sin color.
  Luz reflejada: mide la intensidad de la luz que se refleja desde una lámpara emisora de luz color rojo (0=muy oscuro, 100=muy luminoso).
  Luz ambiental: mide la intensidad de la luz que ingresa en la ventana desde su entorno, como la luz del sol o el haz de una linterna. (0=muy oscuro, 100=muy luminoso).
USOS:
  Moverse hasta detectar una línea.
  Seguir una línea.
Usaremos MODO COLOR en esta lección

## Slide 5: Mas sobre el bloque de accion de direccion: Parar (coast) o frenar (Brake)?
Algo más sobre el bloque de acción de dirección.
Notarás la opción de parar (“Coast”) o frenar (“Brake”).
Coast dejará que los motores continuen moviéndose después de ser parados. Brake parará los motores inmediatamente.
Cual opcién usarias para detenerte inmediatamente sobre una línea de color?

## Slide 6: Desafio de SENSOR de color
Haz que el robot se mueva hasta una línea verde, usando el sensor de color?
1: Usa ESPERAR por color
2: Usa el sensor en MODO COLOR
Step 3: Coast o Brake?
Consejo: Usa “Move Steering” (piensa sobre un motor encendido y apagado) and Espera por “Color”

## Slide 7: Solucion de Desafio sensor de color
FIN
COMIENZO
“Move Steering”
“OFF” con BRAKE
“Move Steering”
“ON”
Espera hasta Color Verde (#3)

## Slide 8: Guia de DISCUSIONes
Puedes procurar mas de un solo color con el sensor?
Cual es la diferencia entre Parar (“COAST”) y Frenar (“BRAKE”) en el bloque de acción de dirección?
Sí.
“Coast” dejará que los motores continuen rotando luego de ser detenidos, pero “Break” los detendrá inmediatamente.

## Slide 9: reconocimientoS
Este trabajo está bajo licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
  Esta lección fué creada por Sanjay Seshan y Arvind Seshan
  Más lecciones se encuentran en www.ev3lessons.com