## Slide 1: LECCION DE PROGRAMACION EV3 PARA PRInCIPIANTES
Por: Droids Robotics
Interruptores

## Slide 2: OBJETIVOS DE ESTA LECCION
Aprender como hacer que el robot seleccione de una lista de opciones
Aprender a usar el bloque interuptor

## Slide 3: BloQUE INTERRUPTOR
Interrogando al robot y haciendo algo diferente dependiendo de la respuesta
  Ejemplo: Vé el robot una línea? O no la vé?
Practicamente un pregunta con respuesta SI/NO
El bloque interruptor se encuentra bajo la pestaña naranja
Pregunta en cuestión: fué tocado el sensor táctil
Corre esto si la respuesta es negativa
Corre esto si la respuesta es afirmativa

## Slide 4: DESAFIO DE BloQUE INTERRUPTOR #1
Desafio: Escribe un programa que modifica la pantalla si el sensor táctil es tocado, o no.
Si el sensor es tocado, tu EV3 está feliz. Muestra un cara feliz en la pantalla.
Si el sensor no es tocado, el EV3 está triste. Muestra una cara triste.
Recomendación: Necesitaras usar el bloque de pantalla, loops y bloques interruptores.

## Slide 5: SOLUTIcion al desafio #1
Bloque de Pantalla
Bloque de Espera
Loop
Sensor táctil
seleccionado
Bloque de Pantalla

## Slide 6: Desafio de bloque interruptor #2
Puedes escribir un programa que coloca ojos en la pantalla si tocas el sensor una vez, y una cara triste si lo tocas una segunda vez (y continua alternando con cada toque del sensor)?

## Slide 7: Solucion al desafio #2

## Slide 8: reconocimientoS
Esta lección fué creada por Sanjay Seshan y Arvind Seshan de Droids Robotics.
Más lecciones se encuentran en www.ev3lessons.com
Email de los autores: team@droidsrobotics.org
Este trabajo está bajo licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.