## Slide 1: נושא השיעור: חיישן מגע
נכתב במקור ע"י קבוצת DROID ROBOTICS תורגם לעברית ע"י קבוצה FLASH #74 בית ספר על שם יצחק רבין,שוהם
שיעור בתכנות 3 EV למתחילים

## Slide 2: נושאי השיעור:
למד איך להשתמש בחיישן המגע
למד איך להשתמש בבלוק הWAIT FOR
למד את ההבדל בין בלוק ה WAIT FOR לבין בלוקי החיישנים
למד איך להשתמש באופציית הON של בלוק ה MOVE

## Slide 3: מה זה חיישן?
חיישן נותן ל3EV לאסוף מידע מסביבתו
ה – 3EV כולל את החיישנים הבאים:
    צבע – מודד את הצבע וכמות האור (Color)
    ג'ירו – מודד את הסיבובים של הרובוט (Gyro)
    אולטרא סוניק –מודד את המרחק ממשטחים קרובים (Ultrasonic)
    מגע – מודד מגע במשטחים (Touch)
    אינפרא אדום – מודד שידורים של אינפרא אדום בסביבתו
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
השיעורים שלנו יסבירו על 4 החיישנים הצבועים בירוק

## Slide 4: מהו חיישן המגע?
חיישן מגע יכול לחוש כאשר כפתורו האדום של החיישן נלחץ או שוחרר
עם המידע הזה אתה יכול לתכנת פקודה כאשר החיישן:
  כרגע לחוץ (Pressed)
  כרגע משוחרר (Released)
  נלחץ ואז שוחרר(Bumped)
מתי אתה עלול להשתמש בחיישן הזה?
  שימושי כאשר מתכנתים "תזוזה עד שחיישן המגע נלחץ/שוחרר/נלחץ ואז שוחרר
  לדוגמא , אם תשים את החיישן בקדמת הרובוט תוכל לעצור את תזוזתו אם הוא מתנגש במשהו.
  אתה יכול גם לתכנת את תוכניתך לעצור/להתחיל בלחיצת החיישן

## Slide 5: מה הכוונה ב-BUMPED?
החיישן בפשטות פועל בצורה של נכון לא נכון. איזה מקרים צריכים לקרות כדי שהתוכנית תקרא את ערך ה BUMPED כנכון?
* Based on the Lego EV3 help screen

## Slide 6: מה הכוונה ב-BUMPED?
זמן | פעולה | נלחץ | שוחרר | Bumped
1 | כפתור התחיל להשתחרר | לא נכון | נכון | לא נכון
2 | הכפתור לחוץ פנימה | נכון | לא נכון | לא נכון
3 | הכפתור משוחרר והתוכנית קוראת את החיישן | לא נכון | נכון | נכון
4 | הכפתור עדיין משוחרר והתוכנית בודקת את החיישן פעם נוספת | לא נכון | נכון | לא נכון
5 | הכפתור נלחץ פעם שנייה | נכון | לא נכון | לא נכון
6 | הכפתור השתחרר אך התוכנית לא קראה את החיישן |  |  | 
200 שניות לאחר מכן | התוכנית קוראת את החיישן | לא נכון | לא נכון | נכון
201 שניות לאחר מכן | הכפתור עדיין משוחרר, והתוכנית בודקת את החיישן פעם נוספת | לא נכון | לא נכון | לא נכון

## Slide 7: איך לתכנת עם חיישן המגע?
כרטיסיית חיישנים צהובה: בלוק החיישן
שימושי לקריאת ערכי משתנה והשוואה בניהם
בשיעור זה נשתמש בבלוק ה"חכה ל-"
כרטיסיית תרשימי זרימה כתומה: בלוק ה"חכה ל-"
  שימושי בשביל לחכות לקריאה של חיישן ( או זמן)
יש בלוק חיישן מגע בכרטיסייה הצהובה,אך יש בלוק חכה ל בכרטיסייה הכתומה, מה ההבדל?

## Slide 8: טיפ לשימוש MOVE STEERING עם חיישנים
שימוש באופציית הON של המנוע ,למה להשתמש בה במקום במעלות?
  אולי תרצה שהתוכנית תקרא ערכי חיישנים במהלך התזוזה

## Slide 9: הוראות למורה
האתגרים בשקופיות 9 ו11
פתרונות בשקופיות 10 ו12
דיון בשקופית 13

## Slide 10: אתגר 1
תכנת את הרובוט לנסוע קדימה עד שאתה טופח על החיישן עם כף היד
0 = released
1 = pressed
2 = bumped
רמז: השתמש בצירוף של בלוק ה-MOVE ובלוק ה WAIT FOR
B
C

## Slide 11: פתרון אתגר 1
Add screenshot
המטרה של התוכית היא לגרום לרובוט לנסוע ישר עד שאתה נוגע בחיישן המגע עם היד
שנה את מצב בלוק ה MOVE STEERING ל ON
שנה את בלוק הWAIT ל-
TouchCompareState
שנה את מצב בלוק ה MOVE STEERING ל OFF עם מעצור

## Slide 12: אתגר 2
תכנת את הרובוט שיסע עד שהוא פוגש בקיר, ייסע אחורה ויסתובב ימינה 90 מעלות
0 = released
1 = pressed
2 = bumped
B
C
רמז: השתמש בצירוף של בלוק ה-MOVE ובלוק ה WAIT FOR

## Slide 13: פתרון אתגר 2
Add Screenshot
מטרת התוכנית היא לגרום לרובוט לנסוע עד שהוא פוגש בקיר, נוסע אחורה ומסתובב 90 מעלות ימינה
שנה את מצב בלוק ה MOVE STEERING ל-ON
שנה את בלוק הWAIT ל-
TouchCompareState
הגדר את הבלוק למעלות ואת ההיגוי ל50 . ערך ה720 ישתנה בין רובוט לרובוט(מדדת את זה בPORT VIEW בשיעורים מוקדמים יותר

## Slide 14: דיון
האם השתמשת ב MOTOR ON בשביל אתגרים אלה?
אתה רוצה לקרוא את החיישן כאשר המנוע מופעל
למה אנחנו משתמשים בבלוק ה WAIT FOR באתגרים האלה?
אנחנו צריכים שתוכנית תחכה לקריאה נכונה של החיישנים
מה ההבדל בין נלחץ, שוחרר והוקפץ?
נלחץ: נלחץ פנימה , שוחרר: לא לחוץ , מוקפץ: נלחץ ואז משוחרר
באיזה סיטואציות תרצה להשתמש בכל אחד?
לחוץ = נוסע לכיוון קיר, מוקפץ = נטפח על ידי היד , משוחרר = כבר לא נוגע בקיר

## Slide 15: קרדיטים
מדריך זה נכתב על ידי סאנג'אי סשן וארווין סשן מקבוצת
Droid Robotics ותורגם על ידי קבוצה 74 מבית ספר רבין שוהם
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.