## Slide 1: Lição de programação ev3 iniciante
By: Droids Robotics
Tópicos Abordados:
Sensor de Toque

## Slide 2: Objetivos da lição
Sensor Aprenda como usar o Sensor de Toque
Aprenda como usar o Bloco de Espera Por
Aprenda a diferença entre o Bloco de Espera Por e os Blocos Sensores
Aprenda quando usar o Bloco de Movimento no modo “On”

## Slide 3: O que é um sensor?
Um sensor permite que um programa EV3 meça e colete dados sobre o que está ao seu redor
Os sensores EV3 incluem:
  Cor – mede a cor e escuridão
  Giroscópico – mede a rotação do robô
  Ultrassônico – mede a distância de de superfícies próximas
  Toque – mede o contato com superfícies
  Infravermelho – mede o IV de sinais remotos
Imagem de: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Nossas lições abordarão os 4 sensores em verde

## Slide 4: O que é um sensor de toque?
Sensor de Toque pode detectar quando o botão vermelho do sensor tem sido pressionado ou solto
Com essa informação, você pode programar uma ação quando o sensor estiver:
Atualmente Pressionado
Atualmente Solto
Pressionado e Solto Apenas Antes (Batido)
Quando você poderia usar esse sensor?
  Útil para programações de “movendo até o sensor de toque estiver batido”
  Por exemplo, se você por um sensor de toque na frente do roô, você pode ter que pará-lo se ele for executado em algo.
  Você também pode ter o seu início do programa ou parar quando um sensor de toque for pressionado

## Slide 5: O que significa “batido”?
Tempo | Ação | Pressionado | Soltado | Batido
1 | Botão inicia solto | Falso | Verdadeiro | Falso
2 | Botão está pressionado em | Verdadeiro | Falso | Falso
3 | Botão está solto, e o programa lê o sensor | Falso | Verdadeiro | Verdadeiro
4 | Botão ainda está solto, e o programa testa o Sensor de Toque novamente | Falso | Verdadeiro | Falso
5 | Botão está pressionado por um segundo | Verdadeiro | Falso | Falso
6 | Botão está solto, mas o programa não lê o sensor |  |  | 
200 segs depois… | Programa lê o sensor | Falso | Verdadeiro | Verdadeiro
201 | Botão ainda está solto, e o programa testa o Sensor de Toque novamente | Falso | Verdadeiro | Falso
O sensor é basicamente como um switch de Verdadeiro/Falso pode ser complicado.
Quais condições devem estar lá para que o sensor leia verdadeiropara Pressionado?
*Baseado na tela de ajuda do LEGO EV3

## Slide 6: Como você programa com o sensor de toque?
Aba Amarela do Sensor: Blocos de Sensor
Usado para rer e comparar Valores do Sensor
Nessa lição, nós usaremos EsperaPor bloco
Aba do Fluxo Laranja: Espera por Bloco
  Usado para esperar por uma leitura de sensor (ou tempo)
Há um Bloco do Sensor de Toque na Aba Amarela, mas há uma Espera Por Toque na Aba Laranja. Qual é a diferença!!???!

## Slide 7: Uma dica para blocos de mover direção com sensores
Deixando o motor “on” e “off”
Por que usar o “on” ao em vez de “graus”?
  Poderia quer o programa para fazer outras tarefas tal como a leitura de um sensor enquanto movimenta-se

## Slide 8: Instruções de instruções
Desafios estão nos slides 9 e 11
Soluções para esses desafios estão nos slides 10 e 12
Discussão está no slide 13

## Slide 9: Desafio 1
Programe seu robô para mover em linha reta até você tocar no sensor com sua mão.
0 = solto
1 = pressionado
2 = batido
Dica: Você combinará: Mover Direção + Bloco de Espera
B
C

## Slide 10: Solução do desafio 1
Add screenshot
O objetivo desse programa é fazer seu robô mover em linha reta até você tocar o sensor com sua mão
Selecione bloco de mover direção para “on”
Selecione o bloco espera por ToqueCompare->Estado
Selecione bloco de direção off com freio (brake)

## Slide 11: Desafio 2
Programa seu robô para mover até ele acertar o anto da parede. Então volte e vire à direita 90 graus.
0 = solto
1 = pressionado
2 = batido
Dica: Você combinará Mover Direção + Virada + Bloco de Espera
B
C

## Slide 12: Solução do desafio 2
Add Screenshot
O objetivo desse programa é fazer seu robô mover até acertar o canto da mesa. Então volte e vire à direita 90 graus.
Selecione bloco de mover direção para “on”
Selecione o bloco de espera para toque CompareEstado
Selecione o bloco de mover direção para “graus” e direção para 50. O valor de 720 graus terá de ser modificado para seu robô (Você mediu esse no visualizador de porta antes das lições iniciantes).

## Slide 13: discussão
Por que você usa MOTOR ON para esses desafios?
Você quer ler o sensor enquanto o motor está on.
Por que nós usamos o BLOCO ESPERA POR nesses desafios?
Nós precisamos programar para esperar pela leitura correta
Qual é a diferença entre PRESSIONADO, SOLTO e BATIDO?
PRESSIONADO = empurra, SOLTO = não empurra, BATIDO = pressionado e solto recentemente
What are some situations you might want to use each of these for?
PRESSIONADO = rodando até a parede, BATIDO = tocado por uma mão, SOLTO = não mais tocando a parede

## Slide 14: CRéditos
Esse tutorial foi criado por Sanjay Seshan and Arvind Seshan dos Droids Robotics.
Mais lições estão disponíveis em www.ev3lessons.com
Email do autor: team@droidsrobotics.org
Esse trabalho é licensiado sobre Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.