## Slide 1: lissão de programação ev3 iniciante
By: Droids Robotics
Assunto abordado:
Switches

## Slide 2: objetivos da lissão
Aprenda como fazer seu robô decidir o que fazer a partir de diferentes escolhas
Aprenda como usar o Bloco de Switch (condição)

## Slide 3: Blocos de switches
Faça uma pergunta ao robô e ele fará algo a partir da resposta.
  Example: Does the robot see a line? Or not? Exemplo: O robô vê uma linha? Ou não?
Basicamente PERGUNTA de SIM/NÃO
Blocos de Switches (condição) são encontrados na aba laranja/fluxo
A questão a ser perguntada: o sensor de toque está pressionado?
Executar a este código se a resposta for não.
Run this code if the answer is yes

## Slide 4: Bloco de switch – desafio 1
Desafio: Faça uma programação que altera a visualização baseado se o sensor de toque está pressionado ou não está pressionado.
Se pressionado, seu EV3 está feliz! Aparece um rosto feliz. Se não pressionado, o EV3 está triste! Aparece um rosto triste
Sugestão:Você precisará usar o Bloco de vizualização, loops e Blocos de Switch (condição)

## Slide 5: Solução do desafio 1
Bloco de visualização
Bloco de vizualização
Bloco de espera
Loop
Sensor de Toque seleciona-do

## Slide 6: Bloco de switch - desafio 2
Você pode fazer uma programação que exibirá grandes pupílas se você tocar uma vez e um rosto triste se você tocar duas vezes e alterna para frente e para trás

## Slide 7: Solução do desafio 2

## Slide 8: creditos
Esse tutorial foi criado por Sanjay e Arvind Seshan da Droids Robotics.
Mais lissões estão disponíveis no site www.ev3lessons.com
Autor do Email: team@droidsrobotics.org
Este tutorial foi traduzido pela equipe GAMETECH CANAÃ
Esse trabalho é licenciado sobre Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.