## Slide 1: Calibrando sensor de cor
Programação Intermediária - Lição #9
Por Droids Robotics

## Slide 2: POR QUE calibrar?
Quando você usa seu sensor de cor EV3 no modo Sensor de Luz (ex.: modo luz refletida), você deveria calibrá-lo
Calibração significa “ensinar” o sensor o que é “Preto” e o que é “Branco”
  Isso faz Branco ser lido como 100 e Preto como 0
Use sua programação de Calibração toda vez que as condições da luz ou da mesa mudem
  It is probably a good idea to run it before you start a table run where you use your EV3 Sensors in Light Mode
If you have 2 Color Sensors, the same calibration will apply to BOTH sensors. You don’t have to make a different calibration program for each color sensor. Make it using 1 sensor on one of the ports and the values will apply to both.
  If you have sensors that are very different from each other, you will need to write your own custom calibration.

## Slide 3: Programação para Calibração
Quando você usar a Programação acima, será pedido que você posicione o robô em um lugar preto do tape e depois aperte o botão do meio do EV3.
Então, será pedido que você posicione o robô no BRANCO e aperte o botão do meio do EV3.

## Slide 4: Créditos
Essa aula foi escrita por Sanjay e Arvind Seshan da Droids Robotics
E-mail dos autores: team@droidsrobotics.org
Mais aulas em www.ev3lessons.com
Tradução por equipes GEETec e P.E.A.R.
Esse trabalho está licenciado em Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.