## Slide 1: LIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO INTERMEDIÁRIA
OPERAÇÕES LÓGICAS E TOMADA DE DECISÕES

## Slide 2: Objetivos da Lição
Aprenda o que Blocos de Lógica fazem.
Aprenda como usar o Bloco de Lógica.
Pré-requisitos: Fios de Dados, Blocos Sensoriais.

## Slide 3: Bloco de Operações Lógicas
O Bloco de Lógica faz uma operação Lógica em suas entradas, e envia o resultado nas saídas. Um Bloco de Lógica utiliza saídas que são verdadeiras ou falsas e produz uma saída verdadeira ou falsa.
Valores lógicos podem ser usados em entradas de loops existentes e condições de comutação.
É encontrado na Paleta de Blocos Vermelhos.
Modo
Entrada
Saída/Resultado

## Slide 4: Diferentes Modos de Blocos de Lógica
Ícone | Modo | Entrada | Saída/Resultado
 | E | A, B | Verdadeiro se ambos A e B são verdadeiros, ou o resultado será Falso.
 | OU | A, B | Verdadeiro se qualquer A or B (ou Ambos) é/são Verdadeiro/s. O resultado é Falso se ambos A e B são falsos
 | OU (MAS NÃO AMBOS) | A, B | Verdadeiro apenas se (e apenas se) A ou B são verdadeiros. O resultado é falso se Ambos A e B são Verdadeiros. O resultado é falso se ambos A e B são Falsos.
 | NÃO | A | Saídas são o oposto da entrada. O resultado é Verdadeiro de A é Falso O resultado é Falso se A é Verdadeiro.
Os ícones são Diagramas Venn. As áreas escuras identificam o que precisa acontecer para a saída do bloco ser Verdadeira.

## Slide 5: Blocos de Lógica em Três Simples Passos
DESAFIO: Faça o robô andar para frente até o sensor de toque ser pressionado OU o sensor de cor detectar preto.
PASSO 1: Ligue os Motores
PASSO 2: Adicione Blocos de Lógica e Sensoriais
  A. Use um bloco de lógica no modo OU
  B. Adicione as entradas: Use um sensor de cor e um sensor de toque e ligue eles no bloco de Lógica como entradas.
  PASSO 3: Adicione um loop e uma condição de saída de loop:
  Coloque o Sensor e o Bloco de Lógica em um Loop
  Para a condição de saída do loop. Selecione lógica. Conecte o resultado do Bloco de Lógica na condição de saída.
  Se o resultado do PASSO 2 for Verdadeiro, você deve sair do loop e parar do robô.

## Slide 6: Solução do Desafio
PASSO 1
PASSO 2
PASSO 3

## Slide 7: Créditos
  Esse tutorial foi escrito por Sanjay e Arvind Seshan da Droids Robotics. Para contatar os autores, mande um email para: team@droidsrobotics.org
  Mais lições em www.ev3lessons.com
  Traduzido por Pedro Afonso Kuhn/MIDAS
Esse trabalho é licenciado sobre uma Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.