## Slide 1: נושא השיעור: מעקב פשוט אחרי קו
שיעור בתכנות 3 EV למתחילים
By Droids Robotics

## Slide 2: נושאי השיעור:
למד איך להשתמש בבלוק התצוגה בכדי להציג טקסט ותמונות על המסך
למד למה בלוק התצוגה חשוב בתכנות

## Slide 3: בלוק הDISPLAY
תפקיד הבלוק הוא להציג טקסט ותמונות על המסך
אתה יכול לשלוט במיקום ובגודל הטקסט
אתה יכול להשתמש בבלוק הזה כדי לקרוא את נתוני החיישנים
נמצא בכרטיסייה הירוקה

## Slide 4: עוד על בלוק הDISPLAY
שני מצבים להצגה
  מצב פיקסל (PIXLE) השתמש בשביל להציג תמונה או טקסט
      178 פיקסלים ימינה ושמאלה
      128 פיקסלים למעלה ולמטה
  מצב רשת (GRID) קל יותר לשימוש , עובד רק לטקסט
      22 שורות של 8 פיקסלים כל אחת
      12 עמודות של 10 פיקסלים כל אחת
      אותיות קטנות הם שורה אחת ועמודה אחת
      אותיות גדולות הם שתי שורות ושתי עמודות

## Slide 5: הצגת טקסט במצב רשת
טקסט שיוצג
גודל טקסט
0 – פונט קטן
1 – פונט קטן מודגש
2 – פונט גדול
תצוגה מקדימה של המסך
מחק מסך
עמודות להתחלת התצוגה
שורות להתחלת התצוגות
תצוגת שחור לבן
גודל טקסט
שינוי מצב
שלב 1:
בחר בבלוק התצוגה
שלב 2:
לחץ על כפתור שינוי המצב, לך לטקסט ובחר בGRID
שלב 3:
רשום איזה טקסט אתה רוצה שיהיה רשום בתיבה הימנית עליונה

## Slide 6: בלוק תצוגה אתגר 1:
האם אתה יכול לכתוב טקסט שיוצג באמצע המסך
    הצג HELLO WORLD
הצג את הטקסט במשך שלוש שניות
האם אתה יכול לזוז תוך כדי?

## Slide 7: פתרון אתגר 1

## Slide 8: הצגת תמונה במצב פיקסל
שלב 1:
בחר בבלוק התצוגה
שנה את המצב לIMAGE(תמונה) בעל סימן תיקיה
שלב 3:
השתמש בתיבה הימנית עליונה לבחירת התמונה הרצויה

## Slide 9: בלוק תצוגה : אתגר 2
האם אתה יכול להציג עייניים במהלך התזוזה, החלף את העייניים שיסתכלו ימינה ושמאלה
  השתמש ב:
    Display
    Motor On
    Wait
תרגיש חופשי להינות באתגר הזה ולהפוך אותו לשלך

## Slide 10: פתרון אתגר 2
Display Block
Motor On
Wait Block
Motor Off

## Slide 11: מדריך דיון
למה עליך ללמוד להשתמש בבלוק התצוגה
  אולי תרצה להציג את ערכי החיישנים על המסך
  אולי תתכנת רובוט שצריך לעצור כאשר הוא מגיע לקו אדום אך נעצר לפני
    האם הרובוט רואה את אותו הדבר שאתה רואה?
    תוכל להציג את הערך על המסך ולבדוק את זה
זה כלי דיבאג מצויין. תוכל ללמוד על תכנות דיבאג במדריכים בהמשך

## Slide 12: קרדיטים
מדריך זה נכתב על ידי סאנג'אי סשן וארווין סשן מקבוצת
Droids Robotics ותורגם על ידי קבוצה 74 מבית ספר רבין שוהם
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.